ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για προμήθεια απαραίτητων υλικών για εγκατάσταση μέχρι 15 συστημάτων συναγερμού σε σχολικά κτίρια β/βαθμιας (γυμνάσια – λύκεια) του Δήμου Βόλου.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια απαραίτητων υλικών για εγκατάσταση μέχρι 15 συστημάτων συναγερμού από σχολικές μονάδες β/βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου (Γυμνάσια – Λύκεια) όπου και εφόσον προκύψει ανάγκη με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές από 06/11/2013 ημέρα  Τετάρτη ως και 13/11/2013 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 12.οο π.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής,  Ζάχου – Επτά Πλατανίων (κτίριο Μουρτζούκου).

Oι προμηθευτές θα δίνουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το πρότυπο τιμολογίου προσφοράς που επισυνάπτεται.

Η τιμή της προσφοράς θα αφορά προμήθεια απαραίτητων υλικών για εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων προσδιορίζονται κάτωθι:

# Προμήθεια & Χαρακτηριστικά Συστημάτων Συναγερμού

# 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συναγερμού

# 2. Χαρακτηριστικά της Δικτυακής μονάδας επικοινωνίας TCP/IP

# 3. Χαρακτηριστικά της Μονάδας επικοινωνίας GSM

# 4. Χαρακτηριστικά Πληκτρολογίου

# 5. Χαρακτηριστικά Radar

# 6. Χαρακτηριστικά Μαγνητικών Επαφών

# 7. Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σειρήνας

# 8. Απαιτούμενα Υλικά για κάθε Σύστημα Συναγερμού Σύμφωνα με τα Παραπάνω Χαρακτηριστικά

# 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συναγερμού

- Διαβάθμιση ασφαλείας 2

- Διάθεση 8 βασικών ζωνών, με δυνατότητα επέκτασης στις 32,

- Διάθεση 8 εξόδων με δυνατότητα επέκτασης στις 32,

- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 πληκτρολόγια, με χρήση ελληνικών, οθόνη LCD, με βομβητή, με κουμπιά πανικού, με κάλλυμα,

- Διάθεση 16 υποσυστημάτων (partitions), και 4 εγκαταστάσεων (Objects),

- Διάθεση 32 timers,

- Διάθεση 64 κωδικών χρηστών + 4 master + 1 service,

- Υποστήριξη ασύρματων μονάδων,

- Διάθεση 4 τηλ. Αριθμών,

- Διάθεση 32 μηνύματων SMS,

- Έλεγχος μέσω TCP/IP,

- Έλεγχος μέσω GSM,

- Έλεγχος μέσω Mobile,

- Έλεγχος μέσω www browser.

- Προγραμματισμός του συναγερμού μέσω RS232 και Ethernet με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού,

- Οπτικοποίηση της εφαρμογής (εισαγωγή της κάτοψης του ελεγχόμενου χώρου και τοποθέτηση πάνω σε αυτή των στοιχείων του συναγερμού, όπου σε πραγματικό χρόνο και μέσω TCP / IP θα μπορεί να γίνεται διαχείριση των στοιχείων του συναγερμού) με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού,

- Καταγραφή των γεγονότων στην μνήμη του συναγερμού και ανάκτηση των στοιχείων αυτών μέσω του προγράμματος οπτικοποιησης,

- Όλα τα υλικά του συναγερμού (κεντρική κάρτα, κάρτα Ethernet, Μ/Σ, θα βρίσκονται σε μεταλλικό κουτί με διαβάθμιση ασφαλείας 3 και το οποίο θα περιέχει 2 τάμπερ και Μετασχηματιστή (Μ/Σ) 230V/20V/40VA.

# 2. Χαρακτηριστικά της Δικτυακής μονάδας επικοινωνίας TCP/IP

- Αναφορά μέσω TCP / IP,

- Απομακρυσμένος προγραμματισμός πίνακα μέσω δωρεάν λογισμικού,

- Απομακρυσμένη επίβλεψη (οπτικοποίηση) μέσω δωρεάν λογισμικού,

- Λειτουργία του συστήματος μέσω ενός web browser ή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα Java με δωρεάν εφαρμογή.

# 3. Χαρακτηριστικά της Μονάδας επικοινωνίας GSM

- Μετάδοση σημάτων από τηλεφωνητή μέσω δικτύου GSM,

- Μετατροπή των PAGER μηνυμάτων σε SMS,

- Απομακρυσμένη διαμόρφωση μονάδας μέσω GPRS,

- Απομακρυσμένο προγραμματισμό των πινάκων ελέγχου μέσω GPRS,

- Προγραμματισμός μέσω μίας θύρας RS-232, με χρήση ελεύθερου λογισμικού,

- Απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware της μονάδας.

# 4. Χαρακτηριστικά Πληκτρολογίου

- Φωτιζόμενη οθόνη και πλήκτρα με καπάκι,

- LED  για ενδείξεις κατάστασης του συστήματος,

- Βομβητή και κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξωτερικό συναγερμό,

- Θύρα RS232 για επικοινωνία με το πρόγραμμα οπτικοποίησης,

- Χρήση ελληνικών.

# 5. Χαρακτηριστικά Radar

- Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής (PIR) και μικροκυμάτων,

- Επιλέξιμη ανοσία στα κατοικίδια έως 25 κιλά,

- Εμβέλεια έως 12 μέτρα,

- Γωνία κάλυψης 90ο,

- Συγκριτή θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

- Ρύθμιση ακτίνας PIR,

- Προγραμματιζόμενη παλμική μέτρηση,

- Προδιαγραφές: EN50131-1 και TS50131-2-2,

- Διαβάθμιση ασφαλείας 2,

- Class ΙΙ environmental,

- Σήμανση CE.

# 6. Χαρακτηριστικά Μαγνητικών Επαφών

- Επιφανειακής στήριξης,

- Με ακροδέκτες και όχι με καλώδια,

- Προστασία τάμπερ,

- Χρώματος καφέ.

# 7. Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σειρήνας

- Αυτοτροφοδοτούμενη εξωτερική σειρήνα με οπτικοακουστική ένδειξη, αντιαφρού,

- Με εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα από Polycarbonate,

- Με εσωτερικό μεταλλικό ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα,

- Με προστασία τάμπερ για το άνοιγμα του εξωτερικού καλύμματος,

- Με προστασία τάμπερ σε περίπτωση αποξήλωσης,

- Με αισθητήρα ανίχνευσης αφρού,

- Με θέση για μπαταρία για εφεδρική τροφοδοσία 12V/2,2 Ah.

# 8. Απαιτούμενα Υλικά για κάθε Σύστημα Συναγερμού Σύμφωνα με τα Παραπάνω Χαρακτηριστικά

- 01 Κεντρική Μονάδα,

- 01 Μεταλλικό Κουτί με Μ/Σ

- 01 Πληκτρολόγιο

- 01 Κάρτα Ethernet,

- 01 Καλώδιο Επικοινωνίας Πίνακα συναγερμού με την Κάρτα Ethernet

- 01 Κάρτα GSM,

- 01 Κεραία για κάρτα GSM,

- 04 Μαγνητικές Παγίδες,

- 04 Radar,

- 01 Σειρήνα,

- 01 Μπαταρία 12V, 7,2 Ah για την κεντρική μονάδα,

- 01 Μπαταρία 12V, 2,2 Ah για την σειρήνα,

- 50 μέτρα καλώδιο συναγερμού (2x0,50 + 4x0,22 mm2).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΚΡΗ – ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B/ΒΑΘΜΙΑΣ                                		  Βόλος  05/11/2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ		                                     Αρ. Πρωτ: 507

Διεύθυνση : Αρ. Ζάχου – Επτά Πλατανίων

Τ.Κ. 	      : 38336

Αρμόδιος   : ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Τηλέφωνο  : 2421028517

Fax             : 2421028519