ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡ. ΖΑΧΟΥ- ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:38333

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΑΡΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- |
| 01 Κεντρική Μονάδα |  |  |
| 01 Μεταλλικό Κουτί με Μ/Σ 40 VA και 3 τάμπερ |  |  |
| 01 Πληκτρολόγιο |  |  |
| 01 Κάρτα Ethernet |  |  |
| 01 Καλώδιο Επικοινωνίας Πίνακα συναγερμού με την Κάρτα Ethernet |  |  |
| 01 Κάρτα GSM |  |  |
| 01 Κεραία για κάρτα GSM |  |  |
| 04 Μαγνητικές Παγίδες με επαφές και τάμπερ |  |  |
| 04 Radar (υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής (PIR) και μικροκυμάτων) |  |  |
| 01 Σειρήνα με προστασία τάμπερ, ανίχνευση αφρού, χωρίς μπαταρία |  |  |
| 01 Μπαταρία 12V, 7,2 Ah για την κεντρική μονάδα |  |  |
| 01 Μπαταρία 12V, 2,2 Ah για την σειρήνα |  |  |
| 50 μέτρα καλώδιο συναγερμού (2x0,50 + 4x0,22 mm2) |  |  |
| Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: |  |  |
| Φ.Π.Α. 23% |  |  |
| Σύνολο με ΦΠΑ: |  |  |

# 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συναγερμού

- Διαβάθμιση ασφαλείας 2

- Διάθεση 8 βασικών ζωνών, με δυνατότητα επέκτασης στις 32,

- Διάθεση 8 εξόδων με δυνατότητα επέκτασης στις 32,

- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 πληκτρολόγια, με χρήση ελληνικών, οθόνη LCD, με βομβητή, με κουμπιά πανικού, με κάλλυμα,

- Διάθεση 16 υποσυστημάτων (partitions), και 4 εγκαταστάσεων (Objects),

- Διάθεση 32 timers,

- Διάθεση 64 κωδικών χρηστών + 4 master + 1 service,

- Υποστήριξη ασύρματων μονάδων,

- Διάθεση 4 τηλ. Αριθμών,

- Διάθεση 32 μηνύματων SMS,

- Έλεγχος μέσω TCP/IP,

- Έλεγχος μέσω GSM,

- Έλεγχος μέσω Mobile,

- Έλεγχος μέσω www browser.

- Προγραμματισμός του συναγερμού μέσω RS232 και Ethernet με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού,

- Οπτικοποίηση της εφαρμογής (εισαγωγή της κάτοψης του ελεγχόμενου χώρου και τοποθέτηση πάνω σε αυτή των στοιχείων του συναγερμού, όπου σε πραγματικό χρόνο και μέσω TCP / IP θα μπορεί να γίνεται διαχείριση των στοιχείων του συναγερμού) με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού,

- Καταγραφή των γεγονότων στην μνήμη του συναγερμού και ανάκτηση των στοιχείων αυτών μέσω του προγράμματος οπτικοποιησης,

- Όλα τα υλικά του συναγερμού (κεντρική κάρτα, κάρτα Ethernet, Μ/Σ, θα βρίσκονται σε μεταλλικό κουτί με διαβάθμιση ασφαλείας 3 και το οποίο θα περιέχει 2 τάμπερ και Μετασχηματιστή (Μ/Σ) 230V/20V/40VA.

# 2. Χαρακτηριστικά της Δικτυακής μονάδας επικοινωνίας TCP/IP

- Αναφορά μέσω TCP / IP,

- Απομακρυσμένος προγραμματισμός πίνακα μέσω δωρεάν λογισμικού,

- Απομακρυσμένη επίβλεψη (οπτικοποίηση) μέσω δωρεάν λογισμικού,

- Λειτουργία του συστήματος μέσω ενός web browser ή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα Java με δωρεάν εφαρμογή.

# 3. Χαρακτηριστικά της Μονάδας επικοινωνίας GSM

- Μετάδοση σημάτων από τηλεφωνητή μέσω δικτύου GSM,

- Μετατροπή των PAGER μηνυμάτων σε SMS,

- Απομακρυσμένη διαμόρφωση μονάδας μέσω GPRS,

- Απομακρυσμένο προγραμματισμό των πινάκων ελέγχου μέσω GPRS,

- Προγραμματισμός μέσω μίας θύρας RS-232, με χρήση ελεύθερου λογισμικού,

- Απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware της μονάδας.

# 4. Χαρακτηριστικά Πληκτρολογίου

- Φωτιζόμενη οθόνη και πλήκτρα με καπάκι,

- LED  για ενδείξεις κατάστασης του συστήματος,

- Βομβητή και κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξωτερικό συναγερμό,

- Θύρα RS232 για επικοινωνία με το πρόγραμμα οπτικοποίησης,

- Χρήση ελληνικών.

# 5. Χαρακτηριστικά Radar

- Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής (PIR) και μικροκυμάτων,

- Επιλέξιμη ανοσία στα κατοικίδια έως 25 κιλά,

- Εμβέλεια έως 12 μέτρα,

- Γωνία κάλυψης 90ο,

- Συγκριτή θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

- Ρύθμιση ακτίνας PIR,

- Προγραμματιζόμενη παλμική μέτρηση,

- Προδιαγραφές: EN50131-1 και TS50131-2-2,

- Διαβάθμιση ασφαλείας 2,

- Class ΙΙ environmental,

- Σήμανση CE.

# 6. Χαρακτηριστικά Μαγνητικών Επαφών

- Επιφανειακής στήριξης,

- Με ακροδέκτες και όχι με καλώδια,

- Προστασία τάμπερ,

- Χρώματος καφέ.

# 7. Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σειρήνας

- Αυτοτροφοδοτούμενη εξωτερική σειρήνα με οπτικοακουστική ένδειξη, αντιαφρού,

- Με εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα από Polycarbonate,

- Με εσωτερικό μεταλλικό ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα,

- Με προστασία τάμπερ για το άνοιγμα του εξωτερικού καλύμματος,

- Με προστασία τάμπερ σε περίπτωση αποξήλωσης,

- Με αισθητήρα ανίχνευσης αφρού,

- Με θέση για μπαταρία για εφεδρική τροφοδοσία 12V/2,2 Ah.