| A/A | Είδος |  | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC | 1 τεμ. |  |  |
|  |  | 1.1 | Τύπος | UCFF |
|  |  | 1.2 | Επεξεργαστής | Intel Core i3 3217-U ή καλύτερος |
|  |  | 1.3 | Μνήμη | Two SO-DIMM slots for 1333/1600 MHz |
|  |  | 1.4 | Chipset | Intel® QS77 Express ή νεότερο |
|  |  | 1.5 | Ports | 3 external USB 2.0 |
|  |  |  |  | 1 HDMI 1.4a |
|  |  |  |  | 1 DP 1.1a |
|  |  | 1.6 | Expansion | Full-size mini-PCI Express |
| 2 | Monitor | 1 τεμ. |  |  |
|  |  | 2.1 | Διάσταση οθόνης | ≥ 21 inch |
|  |  | 2.2 | Ανάλυση | ≥ 1920 x 1080 |
|  |  | 2.4 | Χρόνος απόκρισης | ≤ 5 ms |
|  |  | 2.5 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m² |
|  |  | 2.6 | Χρώματα οθόνης | 16,7 Μ |
|  |  | 2.7 | Συνδεσιμότητα | HDMI |
|  |  |  |  | DVI-D |
|  |  |  |  | D-SUB |
|  |  | 2.8 | VESA | 100 x 100 |
|  |  | 2.9 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια |
| 3 | Μνήμη |  |  |  |
|  | SO-DIMM DDR 3 |  | 1 τεμ. |
|  |  | 3.1 | Μέγεθος Μνήμης | 4 GB |
|  |  | 3.2 | Τύπος Μνήμης | 204-Pin DDR3 SO-DIMM |
|  |  | 3.3 | Ταχύτητα Διαύλου | 1600 MHz ή καλύτερο |
|  |  | 3.4 | CAS Latency | 11 ή καλύτερο |
|  |  | 3.5 | Εγγύηση | Lifetime |
|  | SO-DIMM DDR 2 |  | 2 τεμ. |
|  |  | 3.1.1 | Μέγεθος Μνήμης | 2GB |
|  |  | 3.1.2 | Τύπος Μνήμης | DDR2 SO-DIMM 200-PIN |
|  |  | 3.1.3 | Ταχύτητα Διαύλου | 800 MHZ |
|  |  | 3.1.4 | CAS Latency | 11 ή καλύτερο |
|  |  | 3.1.5 | Εγγύηση | Lifetime |
| 4 | SSD |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Χωρητικότητα | ≥ 60 GB |
|  |  | 4.2 | Ρυθμός Μεταφοράς | 6 Gbits/sec |
|  |  | 4.3 | Μέγιστος ρυθμός ανάγνωσης | ≥ 500 MB/s |
|  |  | 4.4 | Μέγιστος ρυθμός εγγραφής | ≥ 500 MB/s |
|  |  | 4.5 | Διασύνδεση | mini-SATA |
|  |  | 4.6 | Εγγύηση | ≥ 3 χρόνια |