ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν  Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για την εξυπηρέτηση πωλητών και αγοραστών στις υπαίθριες µετακινούµενες

αγορές  του  ∆ήµου  Βόλου , απαιτείται  η  µίσθωση  ατοµικών  µεταφερόµενων χηµικών τουαλετών, για τις υπαίθριες µετακινούµενες  λαϊκές αγορές.

Οι χηµικές τουαλέτες θα είναι είτε ανοικτού τύπου (δεξαμενή της οποίας το άνοιγμα είναι εξοπλισμένο με  διαμορφωμένο κάθισμα τουαλέτας με καπάκι.) είτε κλειστού τύπου (δεξαμενή με κάλυμμα προστασίας από οπτική επαφή και καζανάκι καθαρού νερού ή ανακύκλωσης με μηχανική ποδοκίνητη ή χειροκίνητη αντλία).

Η   λειτουργία   τους συνοψίζεται στα εξής:

- Οι μεν ανοικτού τύπου, χωρίς κανένα απαιτούμενο χειρισμό από τον χρήστη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη απενεργοποίησή της από κακό χειρισμό ή βανδαλισμό ή την ρίψη αντικειμένων στην λεκάνη και να αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα της δεξαμενής για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αριθμού χρήσεων.

- Οι δε κλειστού τύπου μετά  τη  χρήση  της  τουαλέτας  γίνεται  χρήση  µοχλού  ώστε  η  διαχωριστική ταινία να περιστραφεί και να  αδειάσει τα λύµατα στην δεξαµενή. Ταυτόχρονα µε την περιστροφή παρουσιάζεται η άλλη πλευρά της ταινίας, η οποία έχει καθαριστεί µηχανικά  από  ειδική  µεταλλική  λεπίδα.	Το  κάθισµα  της  λεκάνης  µε  αυτόµατο µηχανισµό  µετά  από  κάθε  χρήση  θα  βρίσκεται  σε  κάθετη  θέση  και  θα  παραµένει στεγνό.	Η  αντλία  που  καθαρίζει  το  διαχωριστικό  διάφραγµα,  χρησιµοποιεί  µόνο καθαρό   απολυµαντικό   υγρό,   που   περιέχεται   σε   δεξαµενή   ανεξάρτητη   από   την δεξαµενή  λυµάτων.	Με  αυτόν  τον  τρόπο  εξασφαλίζεται  η  απόλυτη  υγιεινή  και καθαριότητα στον χρήστη και διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα υγιεινής στον χώρο της χηµικής τουαλέτας.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Υλικά κατασκευής:

Η  χηµική  τουαλέτα  θα  πρέπει  να  είναι κατασκευής της τελευταίας πενταετίας  και σε αρίστη κατάσταση.

Η  χηµική  τουαλέτα  θα  πρέπει  να  είναι  εξ  ολοκλήρου  κατασκευασµένη  από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαµηλές θερµοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισµούς.

Το εσωτερικό της καµπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υλικά µη πορώδη   έτσι   ώστε   να   είναι   εφικτός   ο   γρήγορος   καθαρισµός   και   η απολύµανση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό υλικό.

Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από διαυγές ή ηµιδιαφανές υλικό ώστε επιτρέπεται ο φυσικός φωτισµός.

Τα χρώµατα των τοιχωµάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται µε τον καιρό ακόµα και σε µεταβαλλόµενες κλιµατολογικές συνθήκες.

Κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και εφοδιασμένες με χαρτί υγείας.και υγρό κρεμοσάπουνο χεριών εγκεκριμένα από την ΕΕ για διακόσιες (200) χρήσεις.

Ο ανάδοχος  θα πρέπει να εγγυάται το μέγιστο των διακοσίων (200) χρήσεων ανά χημική τουαλέτα ανά ημέρα.

∆ιαστάσεις

Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι 100 ÷130  cm x 100 ÷130 cm (βάση) και

200 ÷240 cm (ύψος).

Η εργονοµία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη µετακίνησή της.

Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις καθορισµένες περιοχές.

Η Χωρητικότητα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 λίτρων με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας

Η Χωρητικότητα του νιπτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 λίτρων.

Τεχνικά  χαρακτηριστικά      λεκάνης

Η λεκάνη να είναι εφοδιασµένη µε καπάκι.

Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη.

Τεχνικά        χαρακτηριστικά δεξαμενής

Ο   σχεδιασµός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον µμέγιστο αριθµό πλήρων χρήσεων και την εκµετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαµενής λυµάτων.

Γενικά - ∆υνατότητες

Για  την  τοποθέτηση  της  τουαλέτας  δεν  θα  πρέπει  να  απαιτείται  δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού.

Στην καµπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγµατα για αερισµό.

Η πόρτα θα πρέπει να έχει άνοιγμα εισόδου κατ ελάχιστον 90 μοίρες, ένδειξη γένους και µηχανισµό κλεισίµατος µε ελατήριο και ένδειξη κατειληµµένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώµατος από µέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω µε ειδικό κλειδί.

Επίσης θα πρέπει να έχει καθρέπτη και κρεμάστρα ρούχων.

Η   ποιότητα   κατασκευής   των   τουαλετών   και   η   καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων   αναλωσίμων θα πρέπει   να   είναι   πιστοποιηµένα.

Τοποθέτηση – Αποµάκρυνση

Οι  τουαλέτες  πρέπει  να  τοποθετούνται  από  τον  προµηθευτή, καθ’  υπόδειξη  του ∆ήµου Βόλου στις Λαϊκές Αγορές στον ενδεδειγµένο χώρο, στην αρχή της κάθε ηµέρας δηλαδή στις 6:30 και όχι από την προηγούµενη και να παραµένουν στο χώρο έως τις 14:30 οπότε θα αποµακρύνονται µε τη µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή.

Οι ημέρες και οι περιοχές τοποθέτησης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΗΜΕΡΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΙΔΟΣ ΛΑΪΚΗΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 2 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 2 |
| 3 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΡΙΑ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 2 |
| 4 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 5 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 6 | ΤΡΙΤΗ | Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 2 |
| 7 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΒΟΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 8 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΒΟΛΟΣ | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 2 |
| 9 | ΠΕΜΠΤΗ | Ν. ΙΩΝΙΑ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 10 | ΠΕΜΠΤΗ | Ν. ΙΩΝΙΑ | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 2 |
| 11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 12 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΛΟΣ | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 2 |
| 13 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
| 14 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΛΟΣ | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | 4 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 44 |

Το συγκεκριμένο μέρος που θα τοποθετούνται θα υποδεικνύετε από την υπηρεσία μας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστόν πριν την ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής, διότι αλλάζουν οι χώροι διεξαγωγής των Λαϊκών ανά περίοδο αλλά οπωσδήποτε θα είναι εντός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Αν υπάρχει μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς (Λόγω αργίας ή κάποιου έκτακτου γεγονότος) σε άλλη ημέρα και σ’ άλλο χώρο θα πρέπει να τοποθετούνται οι τουαλέτες στο νέο χώρο και την ημερομηνία που θα υποδειχτεί έγκαιρα από την υπηρεσία μας.

Ο προµηθευτής πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την τοποθέτηση και αποµάκρυνσή τους.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από έγκυρη ειδοποίηση του  αναδόχου μέρος των χημικών τουαλετών να τις τοποθετήσει σε άλλους χώρους και δραστηριότητες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Έλεγχοι – ∆οκιµές – Παραλαβή

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η πληρότητα, αρτιότητα και λειτουργία των παραλαµβανόµενων τουαλετών,  αν  δηλαδή  αυτές  πληρούν  τις  προδιαγραφές  και παρέχουν τις απαιτούµενες εγγυήσεις.

Παραλαβή δεν θα γίνεται δεκτή αν το προσφερόµενο αντικείµενο δεν είναι των  εγκεκριμένων τύπων και   δεν   παρέχεται   η   απαιτούµενη   εγγύηση   καλής λειτουργίας. Επίσης παραλαβή δεν µπορεί να γίνει δεκτή αν κατά τη δοκιµή αποδειχθεί ότι η τουαλέτα δεν έχει όλες τις δυνατότητες, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν παρέχει όλες τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Στις  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  είναι  επίσης,  εκτός  από  την  επίδειξη και δοκιµή των τουαλετών, και η ανάρτηση γραπτών αναλυτικών οδηγιών χρήσης τους.  Η  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  θα  είναι διάρκειας μέχρι την λήξη της σύμβασης (χωρίς περιορισµό συχνότητας χρήσεων) και θα καλύπτει όλα τα μηχανικά µέρη.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Για  τη    σωστή  λειτουργία  των  τουαλετών  κατά  την  περίοδο  της  ενοικίασης  ο µισθωτής θα πρέπει να αναλάβει:

Τη µεταφορά, τοποθέτηση στους καθορισµένους χώρους, τους απαιτούµενους τακτικούς καθαρισµούς και την αποµάκρυνση της τουαλέτας µετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς , όπως επίσης και την τακτική συντήρησή τους.

Το σχολαστικό καθάρισµα των τουαλετών πριν τη µεταφορά τους στη θέση τους, το οποίο θα περιλαµβάνει:

Το  άδειασµα  της  δεξαµενής  (τουλάχιστον  άπαξ  ηµερησίως  ή  και συχνότερα), λαµβάνοντας υπόψη τις µετεωρολογικές συνθήκες και τον αριθµό των χρηστών.

Εκκένωση   της   δεξαµενής   της   τουαλέτας   µε   αναρρόφηση   και αποµάκρυνση των λυµάτων από ειδικά βυτία. Θα ακολουθεί καθαρισµός µε πίεση και απολύµανση µε χηµικό διάλυµα του εσωτερικού της δεξαµενής των λυµάτων.

Καθάρισµα και απολύµανση του εσωτερικού της τουαλέτας µε νερό υπό πίεση αµέσως µετά την εκκένωση της δεξαµενής λυµάτων, έτσι ώστε να µη µένουν υπολείµµατα λυµάτων στα εσωτερικά της τοιχώµατα µε κίνδυνο  τον  πολλαπλασιασµό µικροβίων, δηµιουργία οσµών και κακή εν γένει λειτουργία.

Ανανέωση   των   χηµικών   για   τη   διάσπαση   των   λυµάτων   και τοποθέτηση αναλωσίµων (χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο κλπ).

Όλοι οι απαιτούµενοι καθαρισµοί θα γίνονται σε χώρο που διαθέτει ο προµηθευτής και όχι στο χώρο τοποθέτησης ή στο όχηµα µεταφοράς.

Ο   προµηθευτής   πρέπει   να   προβλέπει   ότι   µπορεί   να   παρουσιαστούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών γι΄ αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τυχόν δυσκολίες.

Ο ∆ήµος  Βόλου διατηρεί το δικαίωµα τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων υγιεινής από αρµόδια όργανα. Οι τουαλέτες θα επιθεωρούνται και θα εγκρίνεται ή όχι η τοποθέτησή τους.  Σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης  προς  την  επιτροπή  προµηθειών στο  οποίο  θα  αναφέρονται  οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Η κατάθεση εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 5% επί του συνολικού ποσού της μίσθωσης.

Η τιμολόγηση και πληρωμή του οφειλόμενου ποσού θα γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη με την  μίσθωση - τοποθέτηση των ενενήντα πέντε τουαλετών και η δεύτερη με την  μίσθωση - τοποθέτηση του συνόλου των εκατόν ενενήντα τουαλετών.

Η µη τήρηση των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης σε βάρος του αναδόχου µε όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο συνέπειες.

|  | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ, MSC ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| --- | --- |