ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Η “Διθέσια Ξύλινη Κούνια με καθίσματα παίδων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη ξύλινων δοκών μορφής Λ, τετραγωνικής διατομής 95x95 mm με στρογγυλεμένες ακμές, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Ø101,6x2,9 mm η οποία θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι ξύλινες δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από εμποτισμένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από αειφόρο δασοκομία. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα συγκολλούνται αυτογενώς δύο κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 5 mm και εξωτερικές διαστάσεις 355x488 mm. Η πάκτωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι δοκοθήκες αυτές θα σταθεροποιούν τις δοκούς σε απόσταση 200 mm, επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι χαλύβδινες δοκοθήκες θα είναι εύκολα αποσπώμενες/ αποσυναρμολογούμενες και θα προσφέρονται τόσο για την θεμελίωση των δοκών στο έδαφος, όσο και για την επιφανειακή τους πάκτωση σε επιφάνεια σκυροδέματος. Τα καθίσματα παίδων θα αποτελούνται από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και επικαλυμμένο από θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό. Η εσωτερική πλευρά του καθίσματος (πλαίσιο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο) θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα νεύρα με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό πολυαμίδιο το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με διπλά ρουλεμάν/ κουζινέτα (έδρανα ολίσθησης/ ένσφαιρους τριβείς) και αναρτήρα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αποτροπή της περιστροφής και της αναδίπλωσής τους. Τα εξαρτήματα των αναρτήσεων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο (μπρούντζο). Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με διάκενα 6 mm και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 –ISO1835 ή άλλου ισοδύναμου. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 710 cm x 296 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 200 cm x 333 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 224 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 118 cm Θεμελίωση: 4 θεμέλια σε βάθος 90 cm Απαίτηση σκυροδέματος: - m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Η “Διθέσια Ξύλινη Κούνια με καθίσματα νηπίων και παίδων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικιακής ομάδας από 1 ετών και άνω και από 2 ετών και άνω αντίστοιχα. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα διαθέτει δύο καθίσματα, ένα νηπίων και ένα παίδων, και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη ξύλινων δοκών μορφής Λ, τετραγωνικής διατομής 95x95 mm με στρογγυλεμένες ακμές, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Ø101,6x2,9 mm η οποία θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι ξύλινες δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από εμποτισμένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από αειφόρο δασοκομία. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα συγκολλούνται αυτογενώς δύο κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 5 mm και εξωτερικές διαστάσεις 355x488 mm. Η πάκτωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι δοκοθήκες αυτές θα σταθεροποιούν τις δοκούς σε απόσταση 200 mm, επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι χαλύβδινες δοκοθήκες θα είναι εύκολα αποσπώμενες/ αποσυναρμολογούμενες και θα προσφέρονται τόσο για την θεμελίωση των δοκών στο έδαφος, όσο και για την επιφανειακή τους πάκτωση σε επιφάνεια σκυροδέματος. Το κάθισμα παίδων θα αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και επικαλυμμένο από θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό. Η εσωτερική πλευρά του καθίσματος (πλαίσιο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο) θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα νεύρα με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το κάθισμα νηπίων, τύπου «πάνα», θα είναι ειδικά κατασκευασμένο από ελαστομερές υλικό, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής στη μορφή του σώματος σύμφωνα με το αυτοβάρος του χρήστη/παιδιού. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/ παιδιά της ηλικιακής ομάδας από 1 ετών και άνω. Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό πολυαμίδιο το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με διπλά ρουλεμάν/ κουζινέτα (έδρανα ολίσθησης/ ένσφαιρους τριβείς) και αναρτήρα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αποτροπή της περιστροφής και της αναδίπλωσής τους. Τα εξαρτήματα των αναρτήσεων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο (μπρούντζο). Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με διάκενα 6 mm και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 –ISO1835 ή άλλου ισοδύναμου. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 710 cm x 296 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 200 cm x 333 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 224 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 118 cm Θεμελίωση: 4 θεμέλια σε βάθος 90 cm Απαίτηση σκυροδέματος: - m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΚΑΡΑΒΙ ) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος Το “Μικρό Καράβι” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για μία πολυλειτουργική θεματική σύνθεση, που ενισχύσει την κοινωνικοποίηση των χρηστών/παιδιών μέσα από την προαγωγή του ομαδικού παιχνιδιού και του παιχνιδιού ρόλων, ενώ συνδυάζει σωματικές δραστηριότητες αναρρίχησης και ολίσθησης. Παράλληλα, διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής. Ειδικότερα, η σύνθετη αυτή κατασκευή θα αναπαριστά τη μορφή καραβιού με διακοσμητική πλώρη, ιστίο και πηδάλιο και θα αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο του εδάφους, όσο και σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο. Θα αποτελείται από δυο τμήματα: ένα υπερυψωμένο επίπεδο με τσουλήθρα που θα αναπτύσσεται σε ύψος 1,20 m από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους και -σε μικρή απόσταση από αυτό-, ένα καθιστικό με διακοσμητικές επιφάνειες που θα είναι προσβάσιμο από το επίπεδο του εδάφους και θα έχει κάτοψη τριγωνικής μορφής, παραπέμποντας σε πλώρη καραβιού. Η ανάβαση στο υπερυψωμένο επίπεδο θα πραγματοποιείται μέσω κατακόρυφης αναρριχητικής σκάλας. Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από πλανισμένες δοκούς τετράγωνης διατομής 95x95 mm με στρογγυλεμένες ακμές, από εμποτισμένη (υπό πίεση/κατηγορίας IV) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Συγκεκριμένα, ο δομικός σκελετός της υπερυψωμένης επιφάνειας θα συντίθεται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υποστήριξης. Οι τρεις από αυτές θα καταλήγουν σε ύψος 2,1 m από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους και η τέταρτη στην οποία θα είναι προσαρτημένη διακοσμητική σημαία, θα καταλήγει σε ύψος 2,70 m από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. Ο δομικός σκελετός του καθιστικού σε σχήμα πλώρης θα συντίθεται από 2 δοκούς που θα καταλήγουν σε ύψος 0,71 m από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. Για την αποφυγή διάβρωσης και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς παράγοντες, η πάκτωση των δοκών στο έδαφος θα πραγματοποιείται με εύκολα αποσυναρμολογούμενες χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα ανυψώνουν τη δοκό κατά 200 mm πάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους και θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. ΟΙ δοκοί που διαμορφώνουν την αναρριχητική σκάλα, όπως και τη μπάρα ασφαλείας στο σημείο που καταλήγει στο υπερυψωμένο επίπεδο, θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένες χαλύβδινες σωλήνες διατομής Ø38 mm και θα έχουν υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Το δάπεδο της υπερυψωμένης επιφάνειας και το καμπυλόμορφο κάθισμα του καθιστικού σε σχήμα πλώρης, από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και συνολικό πάχος 22 mm περίπου. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες. Για τη διευκόλυνση της ανάβασης στις επιφάνειες των δαπέδων θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές διαστάσεων περίπου 27,5 x 82,5 mm. Όλες οι διακοσμητικές και πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες, θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός των επιφανειών θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι σταθεροποιημένες χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Η ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν θα περιέχουν επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 685 cm x 618 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 335 cm x 318 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 270 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 120 cm Θεμελίωση: 8 θεμέλια σε μέγιστο βάθος 90 cm Απαίτηση σκυροδέματος: 0,378 m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΙΔΩΝ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Η “Πολυλειτουργική Σύνθεση” θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για μία σύνθετη κατασκευή αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/ παιδιά διαφορετικές δυνατότητες εξάσκησης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, μέσα από δραστηριότητες αναρρίχησης, ισορροπίας, ταλάντωσης, περιστροφής, όπως επίσης και ανάπαυσης. Θα αποτελείται από ένα καμπύλο τοίχο αναρρίχησης, μια κεκλιμένη δοκό ισορροπίας και κύλισης, μια ειδική κατασκευή περιστροφής, δυο αναρριχητικές προσβάσεις με συρματόσχοινα και ένα ειδικά διαμορφωμένο κοίλο κάθισμα αιώρησης. Ο δομικός σκελετός της σύνθετης αυτής κατασκευής θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm, για τις δοκούς υποστήριξης και τη δοκό από την οποία θα είναι αναρτημένη η ειδική κατασκευή της περιστροφής και διαστάσεων Ø 60,3 x 4,5 mm και Ø38 x 4 mm για τις εγκάρσιες δοκούς και τα σκέλη στήριξης. Οι δυο δοκοί υποστήριξης θα θεμελιώνονται στο έδαφος μέσω ειδικά συγκολλημένων τριγωνικών πλαισίων από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων Ø38 x 4 mm. Οι δοκοί υποστήριξης, όπως επίσης και η δοκός από την οποία θα είναι αναρτημένη η ειδική κατασκευή της περιστροφής, θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία (τάπες), τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο πολυαμίδιου, με επικάλυψη από μαλακό μαύρο θερμοπλαστικό ελαστικό. Οι διάφορες κατασκευές (καμπύλος τοίχος αναρρίχησης, κεκλιμένη δοκός ισορροπίας και κύλισης, ειδική κατασκευή περιστροφής, δυο αναρριχητικές προσβάσεις και κάθισμα αιώρησης) θα συνδέονται με τους στύλους υποστήριξης μέσω σφαιρικών συνδέσμων, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο αλουμινίου και πολυπροπυλενίου με τη μεθόδο χύτευσης με εξώθηση. Tο πλαίσιο αυτό θα είναι επικαλυμμένο από μία επιφανειακή στρώση χυτού θερμοπλαστικού ελαστομερούς υλικού μαύρου χρώματος. Ο πυρήνας του σφαιρικού αυτού συνδέσμου θα είναι κατασκευασμένος από προφίλ αλουμινίου και θα διαθέτει έξι σημεία συνδεσμολογίας. Όσα από αυτά τα σημεία δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να καλύπτονται από πλαστικές τάπες μαύρου χρώματος, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο. Οι επιμέρους σύνδεσμοι που θα είναι προσαρτημένοι στους σφαιρικούς συνδέσμους του δομικού σκελετού και θα συγκρατούν τους στύλους/ δοκούς στήριξης με τους σωλήνες και τους στροφείς θα είναι κατασκευασμένοι από χυτευτό αλουμίνιο ειδικού κράματος για εξωτερικούς χώρους. Οι κατάλληλα διαμορφωμένοι στροφείς, οι οποίοι θα εισέρχονται εντός των επιμέρους συνδέσμων και θα βοηθούν στη συνδεσμολογία του εξοπλισμού θα είναι κατασκευασμένοι από πυροσυσσωματωμένο ανοξείδωτο χάλυβα με επίστρωση πολυουρεθάνης και με ρουλεμάν από χαλκό. Ο καμπύλος τοίχος/ράμπα αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένος από πλάκα πολυαιθυλενίου πάχους 15 mm με ένα επιφανειακό στρώμα πάχους 3 mm από θερμοπλαστικό ελαστικό με αντιολισθητικές ιδιότητες. Η αντιολισθητική αυτή επιφάνεια θα διασφαλίζει το ασφαλές παιχνίδι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα διαθέτει διάφορες λαβές/σφήνες αναρρίχησης, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από πυρήνα πολυαμιδίου, ο οποίος θα είναι καλυμμένος με μαύρο θερμοπλαστικό ελαστικό και σταθεροποιημένες, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η επιφάνεια της δοκού ισορροπίας και κύλισης θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο πυκνού τοιχώματος, με τη μέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Ο χρωματισμός της επιφάνειας θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού του πολυαιθυλενίου, ενώ θα έχει σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, όπως επίσης και ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η επιφάνεια αυτή θα συγκρατείται με εσωτερικό μηχανισμό στήριξης πάνω σε μία αρθρωτή σωλήνα/δοκό στήριξης, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με κυκλική διατομή Ø76,1 mm. Η επιφάνεια αυτή θα έχει τη δυνατότητα να ταλαντώνεται μέσω ειδικά κατασκευασμένου μηχανισμού ο οποίος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες/παιδιά. Οι στροφείς θα είναι κατασκευασμένοι από πυροσυσσωματωμένο ανοξείδωτο χάλυβα με επίστρωση πολυουρεθάνης και με ρουλεμάν από χαλκό. Η κεκλιμένη δοκός στήριξης θα πακτώνεται στο έδαφος μέσω μιας κατακόρυφης δοκού υποστήριξης από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm. Η συναρμογή των χαλύβδινων δοκών, στην οποία θα είναι προσαρτημένοι και οι στροφείς που θα επιτρέπουν την ταλάντωσή της, θα πραγματοποιείται μέσω σφαιρικών στοιχείων σύνδεσης από συνθετικό ελαστικό. Τα στοιχεία αυτά θα διαθέτουν πυρήνα υψηλής αντοχής από εξωθημένο αλουμίνιο και πολυπροπυλένιο, που θα είναι καλυμμένο από μια επιφάνεια μαλακού μαύρου θερμοπλαστικού ελαστομερούς. Το κοίλο κάθισμα αιώρησης που θα βρίσκεται στο κέντρο της κατασκευής και θα είναι αναρτημένο από τέσσερα σημεία, θα είναι επίσης κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής. Τα συρματόσχοινα των δυο αναρριχητικών κατασκευών που θα βρίσκονται εκατέρωθεν του καμπύλου τοίχου αναρρίχησης, θα είναι μαύρου χρώματος με διαστάσεις Ø16 mm και κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα/ καλώδια. Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει επιμέρους, χαλύβδινα σύρματα (καλώδια), και θα περιτυλίσσεται από περίβλημα νήματος πολυαμίδιου, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Τα συρματόσχοινα θα είναι ενισχυμένα με πυρήνα ενός χαλύβδινου σύρματος/ καλωδίου. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο και επικαλυμμένες από ένα παχύ στρώμα πολυουρεθάνης. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των συρματόσχοινων αναρρίχησης θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι δια μέσω της μεθόδου της χύτευσης από χυτό αλουμίνιο. Επιπλέον, οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι θα συνδέονται με τα συρματόσχοινα δια μέσω της μεθόδου της ήλωσης με πριτσίνια σε υψηλή πίεση. Τα οριζόντια περιβλήματα σε ορισμένα σημεία των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο από χάλυβα, το οποίο θα είναι επικαλυμμένο από χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος. Οι δακτύλιοι απολήξεως των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο διπλής κωνικότητας, με στρογγυλεμένες ακμές. Στην περίπτωση βανδαλιστικής καταστροφής θα είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Η ειδική περιστροφική κατασκευή, με προστατευτικούς σωλήνες ημικυκλικής μορφής, θα είναι διαμορφωμένη από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες και θα διαθέτει εσωτερικό χαλύβδινο μηχανισμό περιστροφής, ο οποίος δεν θα έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελείται από ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν/ κουζινέτα) και θα καλύπτεται από προστατευτικό στοιχείο από χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης. Η αντιολισθητική χειρολαβή στην κορυφή του καμπύλου τοίχου αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύστασης χυτό (ελαστομερές) υλικό πολυουρεθάνης και θα είναι σταθεροποιημένη χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, θα διαθέτει χαλύβδινες και πλαστικές (ελαστομερείς) ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν θα περιέχουν επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 885 cm x 716 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 491 cm x 363 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 252 cm Θεμελίωση: Επιφανειακή Απαίτηση σκυροδέματος: 0 m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI NAI NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Ο “Περιστροφέας” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένος για την ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για ένα όργανο αθλοπαιδιάς που συνδυάζει δραστηριότητες περιστροφής, ισορροπίας και ταλάντωσης και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη/παιδί να ελέγχει την αυξομοίωση της ταχύτητας περιστροφής. Προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό παιχνίδι. Θα συντίθεται από μια επιφάνεια κυλινδρικής μορφής με καμπυλωμένες ακμές, η οποία θα στηρίζεται σε μια χαλύβδινη δοκό με ενσωματωμένο μηχανισμό περιστροφής. Η δοκός υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα με κυκλική διατομή Ø101,6 mm και πάχος τοιχώματος 2,5 mm, η οποία θα θεμελιώνεται επιφανειακά σε ειδικά διαμορφωμένη υπόβαση σκυροδέματος. Για τη θεμελίωση αυτή, η δοκός θα διαθέτει στην απόληξή της αυτογενώς συγκολλημένο χαλύβδινο έλασμα, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Η κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια του “Περιστροφέα” με διάμετρο Ø400 mm, θα είναι κατασκευασμένη θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός της επιφάνειας θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα είναι σταθεροποιημένη χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτική στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής της. Ο μηχανισμός περιστροφής θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα διαθέτει ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν/κουζινέτο), ο οποίος δεν θα απαιτεί λίπανση. O μηχανισμός αυτός δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν θα περιέχουν επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: Ø340 cm (340 cm x 340 cm) Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: Ø40 cm (40 cm x 40 cm) Μέγιστο ύψος οργάνου: 35 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 35 cm Θεμελίωση: Επιφανειακή Απαίτηση σκυροδέματος: - m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI NAI NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Ο “Περιστρεφόμενος Δίσκος Ισορροπίας” θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένος για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου που συνδυάζει δραστηριότητες ισορροπίας και περιστροφής. Τίθεται σε κίνηση από έναν ή/και περισσότερους χρήστες, κατά την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν περπατώντας πάνω του ή ακόμα και να περιστραφούν με διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με το ρυθμό περπατήματος και το αυτοβάρος του σώματος του χρήστη. Ενεργοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το συντονισμό των κινήσεων και τις δεξιότητες ισορρόπησης, ενώ προάγει το ομαδικό παιχνίδι. Ο “Περιστρεφόμενος Δίσκος Ισορροπίας” θα αποτελείται από μια έγχρωμη επιφάνεια, σε σχήμα δακτυλίου με καμπυλωμένα άκρα, η οποία θα συντίθεται από επτά επιμέρους τμήματα. Η επιφάνεια αυτή θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται μέσω ειδικής κατασκευής. Θα έχει εξωτερικές διαστάσεις διαμέτρου Ø206 cm και πλάτος περίπου 28cm, ενώ θα είναι τοποθετημένη υπό κλίση και θα στηρίζεται με ειδικό σύστημα περιστροφής σε 5 χαλύβδινες δοκούς. Θα διαθέτει, επίσης, επτά συνδετήρια έγχρωμα στοιχεία, τα οποία θα είναι ισομερώς κατανεμημένα στην περίμετρό της. Η επιφάνεια του περιστρεφόμενου δακτυλίου θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Ο χρωματισμός της επιφάνειας θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού του πολυαιθυλενίου, ενώ θα έχει σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, όπως επίσης και ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα έχει υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Θα συντίθεται από σύστημα με εσωτερικό μηχανισμό στήριξης, το οποίο θα στηρίζεται σε πέντε δοκούς υποστήριξης, κυκλικής διατομής Ø60,3 mm και πάχους τοιχώματος 4,5 mm. Κάθε δοκός υποστήριξης θα έχει διαφορετικό μήκος, ώστε να διαμορφώνεται η επιθυμητή κλίση του περιστρεφόμενου δακτυλίου. Η θεμελίωσή τους θα πραγματοποιείται είτε με πάκτωση στο έδαφος, είτε επιφανειακά. Στην περίπτωση που η θεμελίωση θα πραγματοποιείται επιφανειακά, οι δοκοί υποστήριξης θα διαθέτουν στις απολήξεις τους χαλύβδινα ελάσματα, εξωτερικών διαστάσεων 190x170 mm και πάχους 5 mm. Ο εσωτερικός μηχανισμός κύλισης, δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες/παιδιά. Θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα συντίθεται από δεκατέσσερις ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν/κουζινέτα). Τα διάφορα συνδετικά εξαρτήματα, όπως επίσης και οι φορείς των τροχίσκων/στροφείων θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Οι τροχίσκοι/στροφείς θα είναι κατασκευασμένοι από ελαστομερές υλικό, οι ένσφαιροι τριβείς από ανοξείδωτο χάλυβα και ο δακτύλιος ασφαλείας από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν θα περιέχουν επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 606 cm x 606 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 206 cm x 206 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 60 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 100 cm Θεμελίωση: 5 θεμέλια σε βάθος 60 cm (Εναλλακτικά: Επιφανειακή Θεμελίωση) Απαίτηση σκυροδέματος: 0,05 m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
|  | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Η “Πολυλειτουργική Τραμπάλα Πολλών Θέσεων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για μια τραμπάλα πολλών θέσεων με πλαϊνές διακοσμητικές επιφάνειες σε μοτίβα κήπου, στο κέντρο της οποίας θα υπάρχει μια πλατφόρμα ισορροπίας. Οι χρήστες/παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ταλαντωθούν, να ισορροπήσουν αλλά και να συμμετάσχουν σε παιχνίδι ρόλων με αφορμή τα θεματικά μοτίβα. Ειδικότερα, θα μπορούν να κάθονται με ασφάλεια σε καθίσματα μορφής πάγκου, κρατώντας μια ειδικά διαμορφωμένη ράβδο και έχοντας τα πόδια τους στερεωμένα σε ειδικά ράβδους, που θα είναι τοποθετημένες σε κατάλληλο ύψος και αποστάσεις, σύμφωνα με τις εργομετρικές διαστάσεις των παιδιών ηλικιακής ομάδας από 3 ετών και άνω. Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης, οι υπόλοιποι χρήστες/παιδιά θα προσπαθούν να ισορροπήσουν στην κεντρική πλατφόρμα, επηρεάζοντας σημαντικά το ρυθμό και την ταχύτητα της ταλάντωσης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται διαδραστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο θα στηρίζεται και θα ενισχύει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από σύστημα τεσσάρων ελατηρίων, συνδεδεμένων ανά δύο μεταξύ τους, επάνω στο οποίο θα βιδώνονται έκκεντρα δυο χαλύβδινες δοκοί. Στα άκρα των δοκών θα είναι προσαρτημένες δυο ορθογώνιες επιφάνειες, που θα λειτουργούν ως καθίσματα με πλαϊνά προστατευτικά, ενώ στο κέντρο του συστήματος θα είναι προσαρτημένη μια ορθογώνια επιφάνεια (πλατφόρμα ισορροπίας). Οι ειδικά διαμορφωμένες δοκοί, μήκους 280 cm και ορθογώνιας διατομής 112x120 mm περίπου, θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 2,5 mm. Το σύστημα έδρασης κάθε δοκού θα αποτελείται από χαλύβδινα ελάσματα, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικά κατασκευασμένη άρθρωση. Τα ελάσματα αυτά θα είναι προσαρτημένα σε μια χαλύβδινη βάση εξωτερικών διαστάσεων κάτοψης 120 x 1000 mm περίπου. Στη βάση αυτή θα είναι στερεωμένα τα ελατήρια του οργάνου που θα μεταφέρουν την ταλάντωση στην κεντρική δοκό. Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) και DIN EN 10270 - 1: 2012 ή άλλων ισοδύναμων. Θα έχουν υποστεί σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα με σκοπό την αποτροπή σχηματισμού ρωγμών και θραύσης (λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτουν κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 - 2: 1998 ή άλλο ισοδύναμο). Η αντοχή, καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγματοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση κάθε ελατηρίου θα είναι προσαρμοσμένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο είτε ειδικά διαμορφωμένοι σύνδεσμοι ελατηρίων, προκειμένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός των χεριών και των ποδιών. Οι επιφάνειες των καθισμάτων και η επιφάνεια της πλατφόρμας ισορροπίας, θα είναι κατασκευασμένες από στρωματοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό. Θα έχουν συνολικό πάχος περίπου 18 mm και θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη φθορά, στην αποσύνθεση και την προσβολή από μύκητες. Οι πλαϊνές διακοσμητικές επιφάνειες σε μοτίβα κήπου και η ειδικά κατασκευασμένη επιφάνεια στήριξης των επιμέρους τμημάτων των καθισμάτων, θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός των επιφανειών θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι σταθεροποιημένες χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Οι ράβδοι που θα λειτουργούν ως χειρολαβές, θα είναι στερεωμένες στις πλαϊνές θεματικές επιφάνειες και κατασκευασμένες από χαλύβδινες σωλήνες κυκλικής διατομής Ø38 x 2 mm, οι οποίες θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένες με εξωτερική επιφάνεια από χυτό πολυπροπυλένιο, μπλε χρώματος, στο οποίο θα έχουν διαμορφωθεί ραβδώσεις, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των χεριών. Οι ράβδοι των ποδολαβών θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων Ø38 x 2 mm. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν θα περιέχουν επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 517 cm x 300 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 317 cm x 100 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 109 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 100 cm Θεμελίωση: 1 θεμέλιo σε βάθος 42 cm Απαίτηση σκυροδέματος: - m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.1 ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.2 ΕΣΥ ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.3 ΕΣΥ ) Εγγυήσεις | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των οργάνων παιδικής χαράς, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Το ελατήριο σε θεματική μορφή “Φώκιας” και “Κανγκουρό” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικιακής ομάδας 1+ (2-6 ετών) και θα είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για όργανο ταλάντωσης με ιδιαίτερα αναπαυτικό κάθισμα και χειρολαβές και ποδολαβές τοποθετημένες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύμφωνα με τα εργομετρικά μεγέθη της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. Επιτρέπει τον πειραματισμό του χρήστη/παιδιού με την κίνηση και την ισορροπία, ενώ με αφορμή τη θεματική μορφή δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παιχνιδιού ρόλων. Η θεματική επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη με στρογγυλεμένες ακμές από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις υλικού σε διάφορες αποχρώσεις και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός της επιφάνειας θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής της. Το εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο από πολυπροπυλένιο, το οποίο θα είναι επικαλυμμένο από αντιολισθητικό θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό. Το εσωτερικό πλαίσιο θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα νεύρα, με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Οι αντιολισθητικές χειρολαβές και ποδολαβές θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύστασης συμπαγές χυτό πολυαμίδιο. Η ανάγλυφη επιφάνειά τους, και ειδικότερα η μορφή των ποδολαβών θα προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια. Το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) και DIN EN 10270 - 1: 2012 ή άλλων ισοδύναμων. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα με σκοπό την αποτροπή σχηματισμού ρωγμών και θραύσης (λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 - 2: 1998 ή άλλο ισοδύναμο). Η αντοχή, καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγματοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι προσαρμοσμένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο είτε ειδικά διαμορφωμένοι σύνδεσμοι ελατηρίων, προκειμένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός των χεριών και των ποδιών. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, στον οποίο θα έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν θα περιέχουν επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. | NAI |  |  |
| Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 350 cm x 240 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 91 cm x 36 cm / 97 cm x 35 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 86 cm / 82 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 47 cm Θεμελίωση: 1 θεμέλιο σε βάθος 42 cm Απαίτηση σκυροδέματος: - m3 | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ για ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ2,60Μ. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.4.Α) ΕΣΥ ) Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμών, από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης αναφορικά με το κρίσιμο ύψος πτώσης ελεγμένο σε συνθήκες εργαστηρίου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1177 (2008). | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.4.Β ΕΣΥ ) Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου σε συνθήκες εργαστηρίου από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71-03:2013 + Α1:2014. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.4.Γ ΕΣΥ ) Βεβαίωση συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ως προς τη συμμόρφωση των δαπέδων με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 (2008) (4-6), η οποία θα αναφέρει τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.4.Δ ΕΣΥ ) Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ISO 9001:2008. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. στ. Αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους όπως περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.8 ΕΣΥ ) Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Κατασκευή χυτού συνθετικού δαπέδου για εξωτερικούς χώρους, συνολικού πάχους 120 χιλ για μέγιστο ύψος πτώσης 2,60 μ., το οποίο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. H υπόβαση του συνθετικού δαπέδου θα είναι από βιομηχανικό δάπεδο σκυροδέματος, πάχους 10 cm καλά λειασμένη η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. Η διάστρωση του συνθετικού χυτού δαπέδου θα γίνει αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης και απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με συνθετικό δάπεδο θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Επίσης, πριν την εφαρμογή του δαπέδου θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί τα όργανα και ο εξοπλισμός του χώρου, και να έχει ληφθεί υπόψη η τελική στάθμη του συνθετικού δαπέδου. Η κατασκευή του συνθετικού δαπέδου θα γίνεται σε δύο στρώσεις: • Η πρώτη στρώση πάχους 110 χιλ. θα αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 5 - 12 χιλ., που θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης σε συγκεκριμένες αναλογίες. Το μείγμα θα παρασκευάζεται και θα διαστρώνεται χυτό επι τόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες). • Πάνω στην πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) θα διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή θα αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης σε συγκεκριμένες αναλογίες. Θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια, σχήματα, λογότυπα κλπ., διαφορετικών χρωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται πολύχρωμες επιφάνειες. Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης και σχεδίου θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Το συγκεκριμένο δάπεδο θα είναι υδατοπερατός. Δεν θα πρέπει να απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση. Ο καθαρισμός θα πρέπει να μπορεί γίνεται με νερό υπό πίεση ή με φυσητήρα, έτσι ώστε να απομακρύνονται τα ξένα σώματα (φύλλα, σκουπίδια κλπ.). Σε περίπτωση βανδαλισμού η αποκατάσταση θα γίνεται τοπικά με το ίδιο υλικό. | NAI |  |  |

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΒΟΤΣΑΛΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 30ΕΚ ΚΑΙ 40 ΕΚ. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.5.Α ΕΣΥ ) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή ότι, το προς προμήθεια υλικό θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 2008, όπως περιγράφονται στην παράγραφο «10. Προμήθεια και διάστρωση βότσαλου σε βάθος 30εκ. και 40 εκ.» στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. |  |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.5.Β ΕΣΥ ) Έκθεση δοκιμών από φορέα/εργαστήριο ελέγχου που θα αφορά την κοκκομετρία δείγματος και τον έλεγχο ύπαρξης σωματιδίων λάσπης και αργίλου κατά τα οριζόμενα στον Πίνακα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 2008. | NAI |  |  |
| (άρθρο 3 παρ. 2.7 ΕΣΥ ) Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. | NAI |  |  |
| Τεχνική περιγραφή Το υλικό αυτό θα είναι σύμφωνο με τον πίνακα 4, του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 2008, κοκκώδους υλικού/ βότσαλου διαστάσεων από 2 έως 8 mm, μέγιστης διάστασης λίθων 8 mm, δίχως σωματίδια λάσπης και αργίλου. Tο μέγεθος των κόκκων προσδιορίζεται με δοκιμή κοσκινίσματος (όπως στο ΕΝ 933-1: Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Η διάστρωση θα γίνει σε στρώμα πάχους 300mm και 400 mm, Το υλικό θα διαστρωθεί στα σημεία σύμφωνα με την υπόδειξη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. | NAI |  |  |