ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 2-09-2020 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω Επιστύλιων καλαθιών απορριμμάτων με σταχτοδοχείο :

Επιστύλιο καλάθι απορριμμάτων με σταχτοδοχείο

Α) την βάση με την οποία συνδέονται μεταξύ τους με τρεις βίδες

Β) Σταχτοδοχείο ενσωματωμένο στην κολώνα.

Γ) Τον κάδο

Υλικό ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 304.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΟΥ : κυλινδρικής διατομής κατασκευασμένος από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 πάχους 0,8mm με διάμετρο περίπου 40cm και ύψος 50cm. Περιμετρικά είναι διακοσμημένος με οκτώ σειρές διατρήσεων των 20mm. στο μέσω του κάδου διαδέχονται εναλλάξ διακοσμητικές διατρήσεις του λογοτύπου «Δήμου Βόλου» (Δ.Β.) και του εμβλήματος της «Αργούς» τρεις φορές αντιδιαμετρικά. Στο επάνω μέρος του κάδου υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση έτσι ώστε να μην υπάρχει ακμή. Στον πάτο του κάδου έχουμε 29 οπές διαμέτρου 20mm σε κυκλική διάταξη ενώ το πάχος του ελάσματος είναι 1,25mm με περιμετρικό πρεσσαριστό χείλος (νεύρο) για στιβαρότητα και αντοχή.

  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΗΣ : αποτελούμενη από κολώνα τετραγωνικής διατομής 80 x80mm με πάχος 2mm και ύψος 100cm με φινίρισμα σατινέ (βουρτσισμένο) . Σε απόσταση περίπου 35cm από το έδαφος υπάρχει γωνιακή βάση στήριξης του κάδου η οποία είναι ηλεκτροσυγκολλημένη επάνω την κεντρική κολώνα. Στην βάση της η κολώνα καταλήγει σε φλάντζα 4mm 25x25cm με τέσσερεις οπές φ12mm για πάκτωση και καλύπτεται από διακοσμητικό καπάκι. Στην πίσω όψη της κολώνας, στο άνω μέρος βρίσκεται το σταχτοδοχείο το οποίο είναι συγκολλημένο σε απόσταση περίπου 3 cm. Δεξιά και αριστερά της κολώνας τοποθετούνται ελάσματα διαστάσεων 48cm x7cm με διάτρητο το λογότυπο του δήμου βόλου και κατάλληλο χρωματιστό φόντο.

  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟΥ: κυλινδρικής διατομής διαμέτρου περίπου 8cm και ύψος 27cm με κεκλιμένα άκρα 45’. Φινίρισμα Γυαλιστερό . Στο επάνω άκρο υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση  για τα αποτσίγαρα ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει άνοιγμα που κλείνει ερμητικά με ελατήριο για το εύκολο άδειασμα του σταχτοδοχείου.

Όλα τα εξαρτήματα του κάδου είναι από ανοξείδωτο χάλυβα Τ304 (αντιμαγνητικό).

Απαιτείται όλη η κατασκευή να είναι κατάλληλα φινιρισμένη έτσι ώστε να διασφαλίζετε το άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού

- Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένας χρόνος και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείρισης της Ποιότητας), και ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) .Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των καλαθιών και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

΄  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                              Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Β		                 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ ΠΕ/Α