ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           		Βόλος 04/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    		Αρ. Πρωτ.: 78495

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: : Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Αθανασιάδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 24213-53264

FAX: 24213-53272

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                                      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί μηχανήματα κήπου ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήματα, μηχανισμούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλής εκτέλεσης όλων των εργασιών και χειρισμών τους από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πρασίνου και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

Όλα τα προσφερόμενα μοντέλα μηχανημάτων για να γίνουν αποδεκτά πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE) που να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

1. Δύο (2) επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας (θαμνοκόπτες) μπαταρίας.

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με ηλεκτροκινητήρα.

- Το βάρος του να είναι ≤ 4,0Kgr (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής).

- Το μήκος κοπής να είναι ≤ 60 cm.

- Να διαθέτουν εργονομική πίσω λαβή για άνετη εργασία.

- Να συνοδεύονται από μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης, 36V και ελάχιστης χωρητικότητας 7,5Ah.

- Η μπαταρίες θα συνοδεύονται από φορτιστή για γρήγορη φόρτιση με επίπεδο φόρτισης  80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών.

2. Επτά (7) θαμνοκοπτικά μηχανήματα

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με δίχρονο βενζινοκινητήρα με ευκολία εκκίνησης  για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων με σκληρά χόρτα.

- Η ισχύς να είναι τουλάχιστον 0,8 kw.

- Κυβισμός να είναι τουλάχιστον 24 cm3 .

- To μήκος του άξονα να είναι 1,50 cm τουλάχιστον

- Να φέρουν πλαστικό προφυλακτήρα χόρτων, αυτόματη κεφαλή μεσινέζας και δίσκο κοπής

- Να έχουν βάρος κατάλληλο για εύχρηστη λειτουργία ≤ 5,0 Kgr χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

- Να υπάρχει σύστημα απορρόφησης κραδασμών

3. Οχτώ (8) ψαλίδια μπορντούρας

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με δίχρονο βενζινοκινητήρα.

- Η ισχύς να είναι 0,8 Hp τουλάχιστον

- Κυβισμός μεγαλύτερος από 21 cm3

- To μήκος κοπής να είναι 60 cm με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής έτσι ώστε να κόβουν καλά τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια

- Να έχουν βάρος κατάλληλο για εύχρηστη λειτουργία, ≤ 5,0 Kgr χωρίς καύσιμο

- Να υπάρχει σύστημα απορρόφησης κραδασμών

4. Οχτώ (8) αλυσοπρίονα κλαδευτικά

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, εύχρηστα με δίχρονο βενζινοκινητήρα

- Η ισχύς να είναι 1,3 hp τoυλάχιστον

- Η αντλία λαδιού να είναι ρυθμιζόμενη έτσι ώστε η λάμα και η αλυσίδα να λιπαίνονται επαρκώς και ανάλογα με τις ανάγκες

- Οι χειρολαβές να είναι σχεδιασμένες για σταθερό και λιγότερο κουραστικό πιάσιμο

- Κυβισμός μεγαλύτερος από 23 cm3

- Το μήκος της λάμας να είναι 10"- 25 cm και αλυσίδα 3/8"

- Να διαθέτουν φρένο αλυσίδας που να ενεργοποιείται αυτόματα

- Το βάρος να μη ξεπερνά τα 2,7 Kgr (χωρίς καύσιμο, λάδια, και εξοπλισμό κοπής)

- Να υπάρχει σύστημα απορρόφησης κραδασμών

5. Δύο (2) επαναφορτιζόμενα θαμνοκοπτικά μπαταρίας.

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με ηλεκτροκινητήρα.

- Το βάρος τους να είναι ≤ 3,8Kgr (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής).

- Η διάμετρος κοπής να είναι τουλάχιστον 40cm.

- Να διαθέτουν υπερυψωμένες χειρολαβές για βέλτιστη θέση εργασίας, αυτόματη κεφαλή μεσινέζας  για εύκολη τροφοδοσία χωρίς κόπο με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής της κεφαλής και δίσκο χορτοκοπής .

- Να συνοδεύονται από μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης, 36V και ελάχιστης χωρητικότητας 7,5Ah.

- Οι μπαταρίες θα συνοδεύονται από φορτιστή για γρήγορη φόρτιση με επίπεδο φόρτισης  80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών.

6. Δύο (2) επαναφορτιζόμενα τηλεσκοπικά κονταροαλυσοπρίονα μπαταρίας.

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με ηλεκτροκινητήρα.

- Το βάρος τους να είναι ≤ 5,0Kgr (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής).

- Ο τηλεσκοπικός σωλήνας να μπορεί να μεταβληθεί έτσι ώστε το συνολικό μήκος του μηχανήματος να είναι τουλάχιστον τρία μέτρα (3) μέτρα και πενήντα (50) εκατοστά.

- To μήκος της λάμας να είναι 10"-25 cm  με αλυσίδα με βήμα 1/4"  πάχους 1,3mm.

- Να συνοδεύονται από μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης, 36V και ελάχιστης χωρητικότητας 7,5Ah.

- Οι μπαταρίες θα συνοδεύονται από φορτιστή για γρήγορη φόρτιση με επίπεδο φόρτισης  80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών.

7. Δύο (2) επαναφορτιζόμενους φυσητήρες μπαταρίας.

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με ηλεκτροκινητήρα.

- Το βάρος τους να είναι ≤ 2,5Kgr (χωρίς μπαταρία).

- Να διαθέτουν σταθεροποιητή στροφών για άνετο χειρισμό.

- Η δυνατότητά τους σε όγκο αέρα να είναι τουλάχιστον 10,0 m3/min και η ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 46m/sec.

- Να διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή για λιγότερη καταπόνηση του χειριστή.

- Να συνοδεύονται από μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης, 36V και ελάχιστης χωρητικότητας 7,5Ah.

- Η μπαταρίες θα συνοδεύονται από φορτιστή για γρήγορη φόρτιση με επίπεδο φόρτισης  80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών.

8. Δύο (2) επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα κλαδετικά μπαταρίας.

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με ηλεκτροκινητήρα.

- Το βάρος τους να είναι ≤ 2,5Kgr (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής).

- To μήκος της λάμας να είναι 14"-35 cm με αλυσίδα 0,325" και μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας 20m/s.

- Να συνοδεύονται από μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης, 36V και ελάχιστης χωρητικότητας 7,5Ah.

- Η μπαταρίες θα συνοδεύονται από φορτιστή για γρήγορη φόρτιση με επίπεδο φόρτισης  80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών.

9. Πέντε (5) αυτοπροωθούμενες χλοοκοπτικές μηχανές.

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα με τετράχρονο βενζινοκινητήρα εύκολης εκκίνησης, ονομαστικής ισχύος 2,6 Kw τουλάχιστον

- H χειρολαβή να είναι αναδιπλούμενη με ρυθμιζόμενο ύψος και ειδικά σχεδιασμένη ώστε να μειώνει αποτελεσματικά τους κραδασμούς

- Να φέρουν φρένο ασφαλείας

- Ο χορτοσυλλέκτης να είναι από υλικό αντοχής, χωρητικότητας 60 lt τουλάχιστον, με δυνατότητα συλλογής σε κάδο, εκτόξευσης και χορτολιπάσματος (BioClip Mulching kit)

- Να έχουν βάρος κατάλληλο για εύχρηστη λειτουργία μικρότερο ≤ 53 Kg (χωρίς καύσιμο και λάδια)

- Το πλάτος κοπής χόρτου να είναι 48 cm τουλάχιστον, με κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, τουλάχιστον 4 θέσεων

- Το υλικό πλαισίου κοπής να είναι από ατσάλι

- Τροχοί ελαστικοί στιβαροί με διπλά ρουλεμάν

- Να υπάρχει σύστημα απορρόφησης κραδασμών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού,  από τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον δύο (2) ετών, να διαθέτουν όλους τους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που μπορεί να προέλθουν από λάθος χειρισμό ή απρόοπτη βλάβη και να διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση από τους εργαζόμενους.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική  γλώσσα.

Κατά την παράδοση τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από την κάρτα εγγύησης της κατασκευαστικής εταιρείας, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του κάθε μηχανήματος.

Η τελική παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει στην αποθήκη της Διεύθυνσης Πρασίνου που βρίσκεται στο Τέρμα της Οδού Ελ. Βενιζέλου, παραπλεύρως του χειμάρρου Ξηριά, στην Νέα Ιωνία Βόλου

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά είδος μηχανήματος. Για τα επαναφορτιζόμενα είδη στη τιμή μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη μπαταρία μαζί με τον φορτιστή.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επί ποινή αποκλεισμού για την υπό προμήθεια μηχανημάτων κήπου θα πρέπει να κατατεθούν:

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα μηχανήματα κήπου καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη, μετά την παράδοση των συμβατικών ειδών, που να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, είτε σε ιδιόκτητο συνεργείο είτε σε συνεργαζόμενο συνεργείο (να αναφερθεί η διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και η επωνυμία του συνεργείου) καθώς και την παραλαβή και παράδοση τους στην Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου.

- Υπεύθυνη Δήλωση παροχής ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Η τελική παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα της Διεύθυνσης Πρασίνου με τα έξοδα παράδοσης να βαρύνουν τον προμηθευτή. Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και πινακίδες όπου αυτό απαιτείται.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν την πιστοποίηση καταλληλότητας CE (η σήμανση CE συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της).

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η αποκατάσταση της αναφερόμενης βλάβης θα γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφή ειδοποίηση της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Τα ανωτέρω μπορούν να δηλωθούν και σε μία υπεύθυνη δήλωση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.001 του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά και τις υπεύθυνες δηλώσεις, έως την Δευτέρα 09/11/2020 και ώρα 11:00π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 με Δημητριάδος.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Α