ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           		Βόλος 5/9/2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    	       Αρ. Πρωτ.:66222

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: : Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Αθανασιάδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 24213-53264

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί γεωργικά μηχανήματα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή με αυτοπροώθηση

Castel Garden XS55 με κινητήρα Honda GCV 170

Πέντε (5) βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές με αυτοπροώθηση, που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cc | >160 |
| --- | --- |
| Iσχύς | >3,2kW @ 2900rpm |
| Κινητήρας | Honda GCV 170 |
| Ύψος κοπής | Κυμαινόμενο εύρος που καλύπτει τουλάχιστον το ύψος μεταξύ 30 – 80mm. |
| Πλάτος κοπής | >50 cm |
| Αυτοπροώθηση | NAI |
| Χωρητικότητα συλλέκτη χόρτου | >65 lt |
| Βάρος | <40 kg |
| Σύστημα συλλογής - εκκένωσης | ΝΑΙ (4 σε 1). Περιλαμβάνει συλλογή γρασιδιού, πλευρική εκκένωση, πίσω εκκένωση ή στρώμα. |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

- Bενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο

HUSQVARNA T435 με κινητήρα X-TORQ®

Τρία (3) βενζινοκίνητα κλαδευτικά αλυσοπρίονα, που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cm3 | >35 |
| --- | --- |
| Μέγιστη ισχύς | >1,4kW |
| Κινητήρας | X-Torq® |
| Μήκος λάμας | >30cm |
| Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας | ΝΑΙ |
| Σύστημα απόσβεσης κραδασμών | LowVib® |
| Ταχέως αποσπώμενο κάλυμμα φίλτρου αέρα | ΝΑΙ |
| Βάρος χωρίς εξοπλισμό κοπής | <3,5kg |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

- Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) για χρήση σε σκληρά εδάφη STIHL MH 600

Ένα (1) σκαπτικό μηχάνημα  που καλύπτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cm³ | >210 |
| --- | --- |
| Πραγματική ισχύς στις στροφές λειτουργίας (kW/HP) rpm | >=4,4 kW / 6,0 PS |
| Κινητήρας | EHC 600,0 |
| Πλάτος εργασίας cm | >75 |
| Βάρος | <70kgr |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

4) Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα)  TEXAS LILLI 340TG

Ένα (1) σκαπτικό μηχάνημα που καλύπτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cm³ | >75 |
| --- | --- |
| Ισχύς | >=1.4kW |
| Κινητήρας | 4χρονος TG195 |
| Πλάτος εργασίας cm | <45 |
| Βάθος εργασίας cm | >25 |
| Βάρος | <35kgr |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

5) Bενζινοκίνητος Φυσητήρας HUSQVARNA 125B

Τρεις (3) φυσητήρες χειρός με χαμηλό επίπεδο κραδασμών που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cm³ | >26 |
| --- | --- |
| Μέγιστη ισχύς | >0,7kW |
| Blowing Force | >=12,5Ν |
| Σύστημα εκκίνησης | Smart Start® |
| Βάρος | <4,5kgr |
| Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) | <11,5m/s2 |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

6) Βενζινοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας STIHL HS82 R

Τρία (3) ψαλίδια μπορντούρας μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Μήκος κοπής cm | >=60 |
| --- | --- |
| Κυβισμός cm³ | >22 |
| Ισχύς kW | >=0,6 |
| Κινητήρας | 2-MIX |
| Βάρος kg χωρίς καύσιμο | <5,5 |
| Μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής | ΝΑΙ |
| Αντιδονητικό σύστημα | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

7) Xλοοκοπτικό τρακτέρ STIHL RT 6127 ZL

Ένα (1) χλοοκοπτικό τρακτέρ με μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ που καλύπτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cm³ | >750 |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς (kW) | >15,5 |
| Κινητήρας | LC2P80F |
| Πλάτος κοπής cm | >120 |
| Ύψος κοπής mm | Κυμαινόμενο εύρος που καλύπτει τουλάχιστον το ύψος μεταξύ 40 – 100mm. |
| Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ | ΝΑΙ |
| Χορτοσυλλέκτης lt | >=340 |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

8) Κινητήρας KOMBI με σύστημα Ecospeed STIHL KM 94 R-CE

Ένα (1) κινητήρα KOMBI με κυκλική λαβή, κατάλληλο για όλα τα εργαλεία KOMBI που καλύπτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Κυβισμός cm³ | >24 |
| --- | --- |
| Ισχύς (kW/HP) | >=0,9 |
| Κινητήρας | 2-ΜΙΧ (δίχρονος) |
| Σύστημα εύκολης εκκίνησης ErgoStart | ΝΑΙ |
| Σύστημα ECOSPEED | ΝΑΙ |
| Αντιδονητικό σύστημα | ΝΑΙ |
| Βάρος (Χωρίς καύσιμο και κοπτικό εξάρτημα) | <4,2 kgr |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

9) Bενζινοκίνητος αεροσυμπιεστής CAMPAGNOLA  MC658

Δύο (2) βενζινοκίνητους αεροσυμπιεστές με κινητήρα EHR210 7.0Hp που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα εξαρτήματα – παρελκόμενα που περιγράφονται παρακάτω:

| Ισχύς (HP) | ≥7 |
| --- | --- |
| Ισχυρή κεφαλή δύο βαθμίδων που να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργεία πολλαπλών εργαλείων κατ΄ ελάχιστον τριών (3) αεροψάλιδων και ενός αεροαλισοπρίονου με αναρρόφηση αέρα τουλάχιστον 580lt/min. | ΝΑΙ |
| Μεγάλη χειρολαβή και φουσκωτούς τροχούς που να διευκολύνει την μεταφορά του αεροσυμπιεστή ακόμα και σε δύσκολα εδάφη και προφυλακτήρα για ασφαλή χειρισμό | ΝΑΙ |
| Έμβολο μείωσης στροφών για απροβλημάτιστη λειτουργία, συγκρότημα φιλτρορυθμιστή και λιπαντήρα καθώς και προεγκατάσταση βάσης σωληνοθήκης Avvo για σωλήνα αέρος | ΝΑΙ |
| Πίεση λειτουργίας (P) | 9bar<P<11bar |
| Αεροφυλάκιο διπλό | ≥11+11 lit |
| Βάρος | <100 kgr |
| Εξαρτήματα σύνδεσης (ταχυσύνδεσμοι, κτλ) | ΝΑΙ |
| Σωλήνας αέρος 8Χ10mm μήκους 96m (8Χ12m) | ΝΑΙ |
| Τηλεσκοπικές προεκτάσεις ανθρακονημάτων (Carbon) 150-250cm με μέγιστο βάρος 1050 gr | ΝΑΙ |
| Τηλεσκοπικές προεκτάσεις Ανθρακονημάτων (Carbon) 200-330cm με μέγιστο βάρος 1250 gr | ΝΑΙ |
| Χειρολαβές CE με τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης κατάλληλες για τις τηλεσκοπικές προεκτάσεις Ανθρακονημάτων για εργασία κλαδευτικών ψαλιδιών αέρος και κλαδευτικών αεροπρίονων | ΝΑΙ |
| Κλαδευτικά – δενδροκομικά ψαλίδια αέρος ιδανικά για πολύ σκληρά ξύλα με ισχυρό έμβολο και μεγάλη δύναμη κοπής με διάμετρο κοπής τουλάχιστον 40mm και βάρος λιγότερο από 0,700Kgr τα οποία θα διαθέτουν σπείρωμα για να εφαρμόζουν στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις | ΝΑΙ |
| Κλαδευτικά αεροπρίονα με σπείρωμα για να εφαρμόζουν στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις, με μήκος λάμας 10" και βάρος ≤ 1,25kgr. | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

10) Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό μηχάνημα HONDA UMK 450

Δύο (2) βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Kαινούρια, επαγγελματικού τύπου, με τετράχρονο βενζινοκινητήρα με ευκολία εκκίνησης για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων με σκληρά χόρτα | ΝΑΙ |
| --- | --- |
| Κυβισμός cm³ | >45 |
| Ισχύς (HP) | >=2 |
| Βάρος (kgr) | <8,2 |
| Σύστημα αποσυμπίεσης για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα | NAI |
| Εργονομική λαβή (τύπου ποδηλάτου) η οποία να μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος του χρήστη | NAI |
| Πλαστικός προφυλακτήρας χόρτων, αυτόματη κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής | ΝΑΙ |
| Στο βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνονται τα γυαλιά ασφαλείας, ασπίδες προσώπου από πλαστικό δίχτυ υψηλής ποιότητας και αφαιρούμενες ωτοασπίδες και εξάρτηση με διπλούς ιμάντες ώμου. | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

11) Επαναφορτιζόμενα μηχανήματα μπαταρίας

11α)  Επαναφορτιζόμενο θαμνοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας

Τρία (3) επαναφορτιζόμενα θαμνοκοπτικά που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Διάμετρος κοπής (cm) | >42 |
| --- | --- |
| Βάρος (kgr), (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής) | <=5 |
| Μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης που να επιτρέπει την εργασία με χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών | ΝΑΙ (προαιρετικά εφόσον προσφέρεται μαζί με το μηχάνημα) |
| Φορτιστή για γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο φόρτισης άνω του 80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών. | ΝΑΙ (προαιρετικά εφόσον προσφέρεται μαζί) με το μηχάνημα |
| Yπερυψωμένες χειρολαβές για βέλτιστη θέση εργασίας, αυτόματη κεφαλή μισινέζας για εύκολη τροφοδοσία χωρίς κόπο με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής της κεφαλής και δίσκο χορτοκοπής | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

11β) Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο μπαταρίας

Τρία (3) επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Βάρος (kgr), (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής) | <=2,6 |
| --- | --- |
| Μήκος λάμας | 14"-35 cm |
| μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας | >18m/s |
| Μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης που να επιτρέπει την εργασία με χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών | ΝΑΙ (προαιρετικά εφόσον προσφέρεται μαζί με το μηχάνημα) |
| Φορτιστής για γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο φόρτισης άνω του 80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών. | ΝΑΙ (προαιρετικά εφόσον προσφέρεται μαζί με το μηχάνημα) |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

11γ) Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας (θαμνοκόπτης) μπαταρίας

Τρία (3) επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας (θαμνοκόπτες) μπαταρίας που καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Βάρος (kgr), (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής) | <=4 |
| --- | --- |
| Μήκος κοπής (cm) | >55 |
| Tαχύτητα κοπής (κοπές/min) | >3800 |
| Mπαταρία πλάτης ιόντων λιθίου, μεγάλης διαρκείας ισχύος η οποία να διαθέτει εξάρτηση με ιμάντες, μαξιλαράκι και ζώνη μέσης που να κάνει την εξάρτηση ιδιαίτερα άνετη ακόμα και κατά την πολύωρη εργασία, με αρκετές δυνατότητες ρύθμισης για να ταιριάζει σε κάθε ύψος χρήστη. Το βάρος της μπαταρίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5,5Kgr (χωρίς την εξάρτηση), 36V ελάχιστης χωρητικότητας 15Ah. Ο προσαρμογέας μπαταρίας να ταιριάζει σε όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα μπαταρίας δηλαδή και στο 11α, 11β και 11γ. | ΝΑΙ |
| Φορτιστής για γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο φόρτισης στο 80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών. | ΝΑΙ |
| Eργονομική πίσω λαβή για άνετη εργασία | NAI |
| Εγγύηση | >=1 ΕΤΟΣ |
| Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ | ΝΑΙ |

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | Τεμάχια | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) χωρίς ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή με αυτοπροώθηση Castel Garden XS55 με κινητήρα Honda GCV 170 | 5 | 480,00 | 2.400,00 |
| 2 | Bενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο HUSQVARNA T435 με κινητήρα X-TORQ® | 3 | 280,00 | 840,00 |
| 3 | Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) για χρήση σε σκληρά εδάφη STIHL MH 600 | 1 | 560,00 | 560,00 |
| 4 | Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) TEXAS LILLI 340TG | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | Bενζινοκίνητος φυσητήρας HUSQVARNA 125B | 3 | 240,00 | 720,00 |
| 6 | Bενζινοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας STIHL HS82 R | 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 7 | Xλοοκοπτικό τρακτέρ STIHL RT 6127 ZL | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 8 | Κινητήρας KOMBI με σύστημα Ecospeed STIHL KM 94 R-CE | 1 | 410,00 | 410,00 |
| 9 | Βενζινοκίνητος αεροσυμπιεστής με κινητήρα 7hp CAMPAGNOLA MC658 συνοδευόμενος από τα εξής εξαρτήματα: α) εξαρτήματα σύνδεσης (ταχυσύνδεσμοι, κτλ), β) σωλήνας αέρος 8Χ10mm μήκους 96m (8Χ12m), γ) τηλεσκοπικές προεκτάσεις ανθρακονημάτων (Carbon) 150-250cm, δ) τηλεσκοπικές προεκτάσεις ανθρακονημάτων (Carbon) 200-300cm, ε) κλαδευτικό - Δενδροκομικό ψαλίδι αέρος διαμέτρου κοπής 40mm, στ) κλαδευτικό πριόνι αέρος με μήκος λάμας 10", ζ) χειρολαβή (CE) | 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 10 | Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό μηχάνημα HONDA UMK 450 | 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 11α | Επαναφορτιζόμενο θαμνοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας | 3 | 580,00 | 1.740,00 |
| 11β | Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο μπαταρίας | 3 | 470,00 | 1.410,00 |
| 11γ | Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας (θαμνοκόπτης) συνοδευόμενο από μπαταρία πλάτης ιόντων λιθίου χωρητικότητας τουλάχιστον 15Ah και φορτιστή. | 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 27.410,00€ |
| ΦΠΑ 24% | 6.588,40€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 33.988,40€ |

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Απαιτείται δηλαδή να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις

Απαιτείται επίσης από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν την συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για το σκοπό αυτό είτε πάνω στην υπογεγραμμένη προσφορά τους είτε σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρουν και θα υπογράφουν το παρακάτω κείμενο: “Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την συμμετοχή μου στην υπ’ αρ. πρωτ. 66222-05-09-2022 πρόσκληση. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.”

Μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

Γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος μηχανήματος για τα μηχανήματα που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Για το είδος 11 (Επαναφορτιζόμενα μηχανήματα μπαταρίας) η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνει με κριτήριο τη συνολική χαμηλότερη τιμή προσφοράς και για τα τρία μηχανήματα 11α, 11β και 11γ, θα είναι της ίδιας εταιρείας και όλα τα παρελκόμενα θα προσαρμόζονται και θα λειτουργούν με την φορητή μπαταρία πλάτης.

Πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού: α) με τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) της κατασκευαστικής εταιρείας στα ελληνικά ή στα αγγλικά με αναλυτική περιγραφή των μηχανημάτων  και β) με συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ).

Ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει συνεργείο επισκευής ή σύμβαση με συνεργαζόμενο συνεργείο (να αναφερθεί η διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και η επωνυμία του συνεργείου)  έτσι ώστε τα γεωργικά μηχανήματα να επισκευάζονται άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος για την υπηρεσία και να υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη.

Κατά την παράδοση των μηχανημάτων αυτά θα συνοδεύονται από την κάρτα εγγύησης της κατασκευάστριας εταιρείας, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του κάθε μηχανήματος και τα εγχειρίδια τους στα Ελληνικά.

Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επί ποινή αποκλεισμού για την υπό προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων θ πρέπει να κατατεθούν:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι τα γεωργικά μηχανήματα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, συνοδευόμενη από υπογεγραμμένο πίνακα τεχνικής προσφαράς (Παράρτημα Α’) στον οποίο πρέπει να συμπληρωθεί: α) η κατασκευάστρια εταιρία (μάρκα), β) το μοντέλο και γ) η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος μηχανήματος.

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη, μετά την παράδοση των γεωργικών μηχανημάτων, που να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, είτε σε ιδιόκτητο συνεργείο είτε σε συνεργαζόμενο συνεργείο (να αναφερθεί η διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και η επωνυμία του συνεργείου) καθώς και την παραλαβή και παράδοση τους στην Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Βόλου.

3. Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης αντισκουριακής προστασίας πλαισίου τουλάχιστον τριών (3) ετών.

4. Υπεύθυνη Δήλωση παροχής ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προθεσμία παράδοσης των γεωργικών μηχανημάτων ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τελική παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα παράδοσης να βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα γεωργικά μηχανήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα γεωργικά μηχανήματα φέρουν την πιστοποίηση καταλληλότητας CE (η σήμανση CE συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της).

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η αποκατάσταση της αναφερόμενης βλάβης θα γίνεται το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έγγραφή ειδοποίηση της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου.

Όλες οι παραπάνω Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να περιέχονται και σε μια δήλωση.

Το ποσό της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προϋπολογίζεται σε 34.000,00€ και θα βαρύνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 65908/05-09-2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης (ΑΑΥ: 1971/05-09-2022) τον Κ.Α. 35.7131.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά, έως τη Δευτέρα 12/09/2022 και ώρα 11:00π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 με Δημητριάδος.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (66222/05-09-2022)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχιο) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) χωρίς ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή με αυτοπροώθηση Castel Garden XS55 με κινητήρα Honda GCV 170 | 5 |  |  |
| 2 | Bενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο HUSQVARNA T435 με κινητήρα X-TORQ® | 3 |  |  |
| 3 | Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) για χρήση σε σκληρά εδάφη TEXAS LILLI 340TG | 1 |  |  |
| 4 | Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) STIHL MH 600 | 1 |  |  |
| 5 | Bενζινοκίνητος φυσητήρας HUSQVARNA 125B | 3 |  |  |
| 6 | Bενζινοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας STIHL HS82 R | 3 |  |  |
| 7 | Xλοοκοπτικό τρακτέρ STIHL RT 6127 ZL | 1 |  |  |
| 8 | Κινητήρας KOMBI με σύστημα Ecospeed STIHL KM 94 R-CE | 1 |  |  |
| 9 | Βενζινοκίνητος αεροσυμπιεστής με κινητήρα 7hp CAMPAGNOLA MC658 συνοδευόμενος από τα εξής εξαρτήματα: α) εξαρτήματα σύνδεσης (ταχυσύνδεσμοι, κτλ), β) σωλήνας αέρος 8Χ10mm μήκους 96m (8Χ12m), γ) τηλεσκοπικές προεκτάσεις ανθρακονημάτων (Carbon) 150-250cm, δ) τηλεσκοπικές προεκτάσεις ανθρακονημάτων (Carbon) 200-300cm, ε) κλαδευτικό - Δενδροκομικό ψαλίδι αέρος διαμέτρου κοπής 40mm, στ) κλαδευτικό πριόνι αέρος με μήκος λάμας 10", ζ) χειρολαβή (CE) | 2 |  |  |
| 10 | Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό μηχάνημα HONDA UMK 450 | 2 |  |  |
| 11α | Επαναφορτιζόμενο θαμνοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας | 3 |  |  |
| 11β | Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο μπαταρίας | 3 |  |  |
| 11γ | Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας (θαμνοκόπτης) συνοδευόμενο από μπαταρία πλάτης ιόντων λιθίου χωρητικότητας τουλάχιστον 15Ah και φορτιστή. | 3 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………..

(Υπογραφή και σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | Συμπλήρωση από τον προμηθευτή |
| 1 | Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή με αυτοπροώθηση |
|  | Κυβισμός cc |  |
|  | Iσχύς |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Ύψος κοπής |  |
|  | Πλάτος κοπής |  |
|  | Αυτοπροώθηση (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Χωρητικότητα συλλέκτη χόρτου lt |  |
|  | Βάρος |  |
|  | Σύστημα συλλογής – εκκένωσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 2 | Bενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο |
|  | Κυβισμός cm3 |  |
|  | Μέγιστη ισχύς |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Μήκος λάμας |  |
|  | Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας |  |
|  | Σύστημα απόσβεσης κραδασμών |  |
|  | Ταχέως αποσπώμενο κάλυμμα φίλτρου αέρα |  |
|  | Βάρος χωρίς εξοπλισμό κοπής |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 3 | Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) για χρήση σε σκληρά εδάφη |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Πραγματική ισχύς στις στροφές λειτουργίας (kW/HP) rpm |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Πλάτος εργασίας cm |  |
|  | Βάρος |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 4 | Σκαπτικό μηχάνημα (φρέζα) |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Ισχύς |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Πλάτος εργασίας cm |  |
|  | Βάθος εργασίας cm |  |
|  | Βάρος |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 5 | Bενζινοκίνητο Φυσητήρας |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Μέγιστη ισχύς |  |
|  | Blowing Force |  |
|  | Σύστημα εκκίνησης |  |
|  | Βάρος |  |
|  | Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 6 | Βενζινοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας |
|  | Μήκος κοπής cm |  |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Ισχύς kW |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Βάρος kg χωρίς καύσιμο |  |
|  | Μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Αντιδονητικό σύστημα (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 7 | Xλοοκοπτικό τρακτέρ |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Ονομαστική ισχύς (kW) |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Πλάτος κοπής cm |  |
|  | Ύψος κοπής mm |  |
|  | Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Χορτοσυλλέκτης lt |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 8 | Κινητήρας KOMBI με σύστημα Ecospeed |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Ισχύς (kW/HP) |  |
|  | Κινητήρας |  |
|  | Σύστημα εύκολης εκκίνησης ErgoStart (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Σύστημα ECOSPEED (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Αντιδονητικό σύστημα (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Βάρος (Χωρίς καύσιμο και κοπτικό εξάρτημα) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 9 | Bενζινοκίνητος αεροσυμπιεστής |
|  | Ισχύς (HP) |  |
|  | Ισχυρή κεφαλή δύο βαθμίδων που να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργεία πολλαπλών εργαλείων κατ΄ ελάχιστον τριών (3) αεροψάλιδων και ενός αεροαλισοπρίονου με αναρρόφηση αέρα τουλάχιστον 580lt/min. |  |
|  | Μεγάλη χειρολαβή και φουσκωτούς τροχούς που να διευκολύνει την μεταφορά του αεροσυμπιεστή ακόμα και σε δύσκολα εδάφη και προφυλακτήρα για ασφαλή χειρισμό |  |
|  | Έμβολο μείωσης στροφών για απροβλημάτιστη λειτουργία, συγκρότημα φιλτρορυθμιστή και λιπαντήρα καθώς και προεγκατάσταση βάσης σωληνοθήκης Avvo για σωλήνα αέρος |  |
|  | Πίεση λειτουργίας (P) |  |
|  | Αεροφυλάκιο διπλό |  |
|  | Βάρος |  |
|  | Εξαρτήματα σύνδεσης (ταχυσύνδεσμοι, κτλ) |  |
|  | Σωλήνας αέρος 8Χ10mm μήκους 96m (8Χ12m) (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Τηλεσκοπικές προεκτάσεις ανθρακονημάτων (Carbon) 150-250cm με μέγιστο βάρος 1050 gr (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Τηλεσκοπικές προεκτάσεις Ανθρακονημάτων (Carbon) 200-330cm με μέγιστο βάρος 1250 gr (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Χειρολαβές CE με τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης κατάλληλες για τις τηλεσκοπικές προεκτάσεις Ανθρακονημάτων για εργασία κλαδευτικών ψαλιδιών αέρος και κλαδευτικών αεροπρίονων (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Κλαδευτικά – δενδροκομικά ψαλίδια αέρος ιδανικά για πολύ σκληρά ξύλα με ισχυρό έμβολο και μεγάλη δύναμη κοπής με διάμετρο κοπής τουλάχιστον 40mm και βάρος λιγότερο από 0,700Kgr τα οποία θα διαθέτουν σπείρωμα για να εφαρμόζουν στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Κλαδευτικά αεροπρίονα με σπείρωμα για να εφαρμόζουν στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις, με μήκος λάμας 10" και βάρος ≤ 1,25kgr. (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 10 | Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό μηχάνημα |
|  | Κυβισμός cm³ |  |
|  | Ισχύς (HP) |  |
|  | Βάρος (kgr) |  |
|  | Σύστημα αποσυμπίεσης για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εργονομική λαβή (τύπου ποδηλάτου) η οποία να μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος του χρήστη (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Πλαστικός προφυλακτήρας χόρτων, αυτόματη κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Στο βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνονται τα γυαλιά ασφαλείας, ασπίδες προσώπου από πλαστικό δίχτυ υψηλής ποιότητας και αφαιρούμενες ωτοασπίδες και εξάρτηση με διπλούς ιμάντες ώμου. (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 11α | Επαναφορτιζόμενο θαμνοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας |
|  | Διάμετρος κοπής (cm) |  |
|  | Βάρος (kgr), (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής) |  |
|  | Μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης που να επιτρέπει την εργασία με χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Φορτιστή για γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο φόρτισης άνω του 80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών. (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Yπερυψωμένες χειρολαβές για βέλτιστη θέση εργασίας, αυτόματη κεφαλή μισινέζας για εύκολη τροφοδοσία χωρίς κόπο με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής της κεφαλής και δίσκο χορτοκοπής (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 11β | Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο μπαταρίας |
|  | Βάρος (kgr), (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής) |  |
|  | Μήκος λάμας |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας |  |
|  | Μπαταρία ιόντων λιθίου, κορυφαίας απόδοσης που να επιτρέπει την εργασία με χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Φορτιστής για γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο φόρτισης άνω του 80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών. (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
| 11γ | Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας (θαμνοκόπτης) μπαταρίας |
|  | Βάρος (kgr), (χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής) |  |
|  | Μήκος κοπής (cm) |  |
|  | Tαχύτητα κοπής (κοπές/min) |  |
|  | Mπαταρία πλάτης ιόντων λιθίου, μεγάλης διαρκείας ισχύος η οποία να διαθέτει εξάρτηση με ιμάντες, μαξιλαράκι και ζώνη μέσης που να κάνει την εξάρτηση ιδιαίτερα άνετη ακόμα και κατά την πολύωρη εργασία, με αρκετές δυνατότητες ρύθμισης για να ταιριάζει σε κάθε ύψος χρήστη. Το βάρος της μπαταρίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5,5Kgr (χωρίς την εξάρτηση), 36V ελάχιστης χωρητικότητας 15Ah. (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |
|  | Φορτιστής για γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο φόρτισης στο 80% σε μέγιστο χρόνο φόρτισης 60 λεπτών. |  |
|  | Eργονομική πίσω λαβή για άνετη εργασία |  |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………….

(Υπογραφή και σφραγίδα)